公 司 簡 介

東莞華實連接器製造有限公司是一家港資企業，一九九二年建廠。公司從生產簡單的接線端子開始，發展成為生產汽車、摩托車、家用電器、電腦等系列性連接器件的生產廠家，另外本公司還生產配套端子機、銅帶機、開線機、模仔等。

公司現有員工300多人，其中大專以上學歷40人，中專技校人才200多人，擁有數十位元工程技術人員，能獨立開發設計各類端子、機器產品。公司對於新進人員，將對其進行職前培訓、崗前培訓，培訓合格後才予以正式上崗。各級部門主管對屬下員工，隨時因材施教，不斷提高員工技能。公司視業務需要，挑選優秀的員工參加培訓機構的專業培訓，或邀請專家學者來公司做專題培訓。為豐富員工業餘生活，公司不定期舉行籃球賽、乒乓球賽、拔河賽、集體旅遊等各類活動，通過這些多姿多彩的活動，大大提高了員工的工作熱情，增強了公司凝聚力。

公司擁有高精度的生產設備，如電腦線切割機、電腦加工中心、火花機、高速自動衝床、車床、銑床、刨床、磨床、熱處理爐等，達到了製作高精度複雜衝壓模具水準，建立了高速衝壓。

為保證產品品質，我司設立了專職的檢驗機構——品保部，擁有投影儀、推拉力計、硬度計、外徑千分尺、帶表卡尺等各類檢測工具。品保部對原材料、制程、出貨層層把關，同時車間生產人員嚴格自檢，共同監控產品品質，不讓不良品流向市場。

公司總經理注重于制度化管理重要性，要求管理團隊必須導入制度化之軍作模式。因此本公司依據ISO9001：2000之要求，進行各項管理制度之規劃，目前各項作業皆已有適當之指導檔，並於日常作業中遵行各項檔之規定進行管制。公司不斷追求高品質，竭誠為顧客提供優質的產品和滿意的服務。

基 本 資 料

| 大陸工廠 |
| --- |
| 工廠名稱 | 東莞華實連接器製造有限公司 |
| 工廠地址 | 廣東省東莞市莞龍路余屋華實工業城 |
| 註冊資本 | HK$850萬元 |
| 員工人數 | 150人 |
| 占地 | 廠房面積：5400m2 |
| 電話 | 0769-22260045 22264400 22202795 22202796 86217368 |
| 傳真 | 0769-22260024 22674442 |
| 網址 | http://www.de-honest.com.cn |
| E-mail | huashi@de-honest.com.cn (or) yy@de-honest.com.cn |
| 香港公司 |
| 公司名稱 | 華帝連接器件有限公司 |
| 公司地址 | 香港新界葵湧豐街53~57號福業大廈19樓2室 |
| 電話 | 00852-27210233 |
| 傳真 | 00852-23110870 |

公司組織架構圖

品質保證體系圖

圖 片 資 料

產 品 簡 介

| DAP-Ⅱ型模仔 |
| --- |
|  | 技術參數 Specification |
|  | 型號 DAP-Ⅱ |
|  | 料帶形式 橫向 |
|  | 閉合高度 104.9 mm（4.13"） |
|  | 行程 30 mm（1.18"） |
|  | 送料步距 28mm（1.10"）Max |
|  | 適應端子料厚 1.2 mm（0.047"）Max |
|  | 適應線經 0.08-6 mm² (9-30AWG) |
|  | 送料機構 機械 |
|  | 重量 5 Kg |
|  | 外形尺寸(mm) 245 X 182 X 83 |
| ◆ 累積十多年製造經驗，DAP-Ⅱ型模仔以其經濟、耐用、穩定的品質經受了時間的考驗。 ◆ C.H. / I.H.調節精度0.05/0.1mm，調節範圍0.45/0.7mm。 ◆ 完美匹配多种日韓品牌的半自動和全自動壓接機。 ◆ 金鋼石振動筆打標。 |

| DAP-ST型模仔 |
| --- |
|  | 技術參數 Specification |
|  | 型號 DAP-ST |
|  | 料帶形式 縱向 |
|  | 閉合高度 104.9mm（4.13"） |
|  | 行程 30 mm（1.18"） |
|  | 送料步距 28mm（1.10"）Max |
|  | 適應端子料厚 1.2 mm（0.047"）Max. |
|  | 適應線經 0.08-6 mm² (9-30AWG) |
|  | 送料機構 機械 |
|  | 重量 4.5 Kg |
|  | 外形尺寸(mm) 225 X 162 X 72 |
| ◆ 融匯全球先進技術，絕對中國版壓接模具，為你打造高端線束產品提供理想的解決方案。 ◆ 壓接高度連續調節系統：C.H. / I.H.調節精度0.02mm，調節範圍2.0mm，調節節奏感強，刻度易識別，從此不用再頻繁調整壓接機閉合高度，理想的壓接品質就是這麼容易實現！ ◆ 送料機構：前送料（半自動）和後送料（全自動）兩種方案可供選擇。 ◆ 快換機構：完美匹配JAM、YAZAKI、KET ……等日韓品牌的半自動和全自動壓接機。 ◆ 技術檔：提供完整的使用、保養說明書，如有要求，也可提供機器能力研究、斷面分析報告等檔。 ◆ 電鍍表面處理：永不銹蝕。 ◆ 金鋼石振動筆打標：每個零件都擁有自己的唯一性標識。 |

| DAP-ST型模仔 |
| --- |
|  | 技術參數 Specification |
|  | 型號 DAP-ST |
|  | 料帶形式 横向 |
|  | 閉合高度 119.7 mm（4.713"） |
|  | 行程 30 mm（1.18"） |
|  | 送料步距 28mm（1.10"）Max |
|  | 適應端子料厚 1.2 mm（0.047"）Max |
|  | 適應線經 0.08-6 mm² (9-30AWG) |
|  | 送料機構 機械 |
|  | 重量 4.5 Kg |
|  | 外形尺寸(mm) 89.5 X 167 X 240 |
| ◆ 累積十多年製造經驗，DAP-ST型模仔以其經濟、耐用、穩定的品質經受了時間的考驗。 ◆ C.H. / I.H.調節精度0.05/0.1mm，調節範圍0.45/0.7mm。 ◆ 完美匹配JAM、YAZAKI、KET ……等日韓品牌的半自動和全自動壓接機。 ◆ 金鋼石振動筆打標。 |

| DCM080型端子機 |
| --- |
|  | 技術參數 Specification |
|  | 型號 DCM080 |
|  | 公稱壓力 0.8KN |
|  | 封閉高度 179mm（7.05"） |
|  | 行程 30 mm（1.18"） |
|  | 衝程數 247 s.p.m |
|  | 調整量 10 mm（0.394"） |
|  | 電源 AC220V 50Hz |
|  | 重量 25 Kg |
|  | 外形尺寸(mm) 280X 210X 280 |
|  | 功率 60W |
| ◆ 本機採用滾輪式離合器，定位准，操作簡單，機器故障率低，壽命長。 ◆ 可配合多種卡式型號之模仔，通用性大。 ◆ 易於調整壓著深度，只需鬆開螺絲即可由上方微調。 ◆ 出力0.8TON，可廣泛使用於各種端子的鉚合，出力足，速度快且耳音小。 ◆ 耗電省，壓著力大，速度快，效率高，壓接力穩定，而且壓接固牢，品質優良，機械運轉聲音小。 ◆ 卡式模座設計，換模容易，節省時間。亦可更換上、下模刀片及導料板，節省成本。 ◆ 壓接連鎖端子能自動完成送料、初步卷合、切斷殘料、壓緊等動作，操作簡易，工作經簡單培訓便可上機操作（具體壓接要求及作業方法見《壓接作業指導書》）。 ◆ 結構簡潔，維護方便。 |

| DCM150型端子機 |
| --- |
|  | 技術參數 Specification |
|  | 型號 DCM150 |
|  | 公稱壓力 15KN |
|  | 封閉高度 142mm（5.59"） |
|  | 行程 30 mm（1.18"） |
|  | 衝程數 270 s.p.m |
|  | 調整量 10 mm（0.394"） |
|  | 電源 AC220V 50Hz |
|  | 重量 65 Kg |
|  | 外形尺寸(mm) 350 X 465 X 335 |
|  | 功率 1/3HP 單相 |
| ◆ 本機採用滾輪式離合器，定位准，操作簡單，機器故障率低，壽命長。 ◆ 可配合多種型式號之直、橫式模仔，通用性大。 ◆ 易於調整壓著深度，只需鬆開螺絲即可由上方微調。 ◆ 出力1.5TON，可廣泛使用於各種端子的鉚合，出力足，速度快且耳音小。 ◆ 耗電省，壓著力大，速度快，效率高，壓接力穩定，而且壓接固牢，品質優良，機械運轉聲音小。 ◆ 卡式模座設計，換模容易，節省時間。亦可更換上、下模刀片及導料板，節省成本。 ◆ 壓接連鎖端子能自動完成送料、初步卷合、切斷殘料、壓緊等動作，操作簡易，工作經簡單培訓便可上機操作（具體壓接要求及作業方法見《壓接作業指導書》）。 ◆ 結構簡潔，維護方便。 |

| DSM100-Ⅱ型铜带機 |
| --- |
|  | 技術參數 Specification |
|  | 型號 DSM100-Ⅱ |
|  | 公稱壓力 10KN |
|  | 封閉高度 127mm（5.00"） |
|  | 行程 24 mm（0.95"） |
|  | 衝程數 247 s.p.m |
|  | 調整量 10 mm（0.394"） |
|  | 電源 AC220V 50Hz |
|  | 重量 53 Kg |
|  | 外形尺寸(mm) 370X 400X 500 |
|  | 功率 1/3HP |
| 特點: ◆ 本機專門針對需要鉚合加工的線材所設計；壓著鉚合，連接線材，取代傳統的焊錫方式，沒有冷焊，空焊及空氣污染的缺點，為通過各種安全規格測試（UL，JIS）最簡易有效的方式。 ◆ 採用特殊連續式銅帶端子材料經切斷，成型，壓著一次完成，迅速且無廢料產生，節省成本。 ◆ 銅帶端子經特殘紋路處理，鉚合後耐拉力特強、品質穩定。 ◆ 配備直、彎模座供不同產品連接之用。 ◆ 配備直/彎模座供不同產品連接用，人性化設計，操作簡易。 適用範圍： ◆ 氖燈與電阻之連接，LED與電線之連接。 ◆ 電阻與導線的連接。 ◆ 滑動開關與導線之連接。 ◆ 高溫發熱體之連接。 ◆ 熱敏元件（如磁簧、恒溫保險絲）之連接。 ◆ 變壓器抽頭與導線之連接。 |

# Text boxes

設 備 維 修

課

生產部

組 立 試 產

課

加 工 中 心

課

裝 配 車 間

課

沖 壓 生 產

課

生  管  組

高精度硬度计

研  磨

行  政  部

品  保  部

工  程  部

X射线光谱仪

營  業  部

物  料  部

製造部

財  務  部

總經辦

總經理

模 具 維 修

課

公司前臺

辦公室一

公司前門

公司培訓室

生產車間一

生產車間二

加工中心

慢走絲

模具一

模具二

模具房一角

投影儀

生產車間三

公司產品

車床一

車床二